2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Экономический рост территории и приток населения инициируют параллельную реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Развитие существующих производств, сферы строительства жилья сдерживает недостаточная коммунальная инфраструктура и высокие тарифы.

Жилищно-коммунальная сфера - это многоотраслевой комплекс, в котором переплелись все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения.

Для создания комфортности проживания существенной помехой являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, неудовлетворительным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере.

Во исполнение закона Республики Татарстан «Об энергосбережении» и реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» по результатам проведенного социологического исследования население сельского поселения Елабужского муниципального района в целом положительно отметило преобразования, проведенные за годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

В состав поселения входят населенные пункты: село Танайка, деревни Колосовка, Хлыстово. Административным центром муниципального образования является село Танайка.

В 2015 году общая  численность поселения составляет  3004 человека.

Жилищный фонд Танайского сельского поселения Елабужского муниципального района состоит из 1168 домов, которые можно условно разделить на две группы:

1. Многоквартирные жилые дома в количестве 3 домов.

2. Частный сектор – 1165 домов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Водоснабжение на территории Танайского сельского поселения осуществляется из подземных источников водоснабжения расположенных в д. Хлыстово с. Танайка.

Населенные пункты поселения расположены на значительном расстоянии друг от друга. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Танайского сельского поселения являются подземные воды.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Танайского сельского поселения представлены в таблице

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во башен или резервуара, объем | Кол-во скважин | Водопотребление, м3/сут | Производ-сть скважин м3/сут | Протяженность сетей водопровода, % ветхости | Мероприятия по улучшению системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Летнее время | Зимнее время |  |  |  |
| 1. | с. Танайка | 2 20 м3 10 м3 | 2 | 540 | 280 | 540 | 15,7 км. Износ 75% | Регулярное устранение порывов |
| 2. | д. Хлыстово | 2 20 м3 10 м3 | 3 | 340 | 130 | 340 | 5,2 км. Износ 60 % | Устранение порывов |
| 3 | д. Колосовка | 1 5 м3 | родник | 200 | 210 | 200 | 5 км Износ 95% | Разработка ПСД для централ.водоснабжения |

Село Колосовка не обеспечено централизованным водоснабжением, и население пользуется родниковой водой. Подача родниковой воды осуществляется по трубопроводу до окраины села, на территории села сети отсутствуют.

В летнее время наблюдается дефицит воды на 30%.

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

Перечень мероприятий по развитию водоснабжения представлен в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей».

Водоотведение

В Танайском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом, по временному графику, на районные очистные сооружения канализации (РОС) г. Елабуга.

РОС расположенны на территории Танайского сельского поселения, построены в 1991 г. и находятся в неудовлетворительном состоянии, износ оборудования и строительных конструкций составляет 70%. В связи с этим эффективность очистки низкая, что негативно сказывается на экологическом состоянии.

Характеристика РОС:

-	вид очистки – механический и биологический;

-	производительность - 40 000 м3/сут;

-	место сброса – р. Кама

Для более эффективной очистки сточных вод, предусматривается строительство локальных очистных сооружения в населенных пунктах Танайка, Хлыстово.

Перечень мероприятий по развитию водоотведения представлен в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей».

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Тарифы, установленные ГК РТ по тарифам за период с 2013 -2015 годы, руб. за куб.м. с НДС для Танайского сельского поселения.

|  | 2013г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 25,60 | 26,65 | 27,69 | 27,69 | 29,61 |

Доля потребителей услуг холодного водоснабжения в 2014 году представляет следующее: население составляет 96,1%, бюджетные организации финансируемые из средств бюджетов всех уровней 3,9% (см. диаграмму).

В среднем за 2015 год  собираемость за оказанные услуги холодного водоснабжения я составила 97 %.  Уровень собираемости  по категории потребителей население составил 84,5%.В связи с этим дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составлявшая 552,7 тыс. руб. на 01.12.2015 год составила 849,4 тыс. руб., увеличилась на 53,7 %.

Теплоснабжение

На территории Танайского сельского поселения имеются населенные пункты – Танайка, Хлыстово, Колосовка. Сельское поселение застроено частными домами «усадебной застройки».

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения - 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Танайского сельского поселения (школа, детский сад, сельский дом культуры) – пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. На сегодняшний день в н.п. Танайка расположены 3 котельных: котельная школы: 2 котла “Сигнал-100”; котельная детского сада: 2 котла (80/60); котельная СДК: 3 котла “Хопер-100”.

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

-	усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

-	общественные учреждения  - от автономных источников тепла

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ». Количество абонентов - 1350.

Электроснабжение Танайского сельского поселения осуществляется от подстанции, расположенной в центре нагрузок.

Электроснабжение населенных пунктов расположенных на территории сельского поселения (н.п. Танайка, н.п. Колосовка, н.п. Хлыстово) осуществляется от ПС «Прикамская» напряжением 110/35/6 кВ и мощностью трансформаторов 2х16 МВА, 2х63 МВА. Электроснабжение подстанции осуществляется по двум линиям ВЛ 110 кВ, проводом АС-240 с разных секций сборных шин ПС Тойма-2.

На территории сельского поселения имеется ПС «РОС» 2х10 МВА, 110/6 кВ обеспечивающая электроэнергией районные очистные сооружения.

| Подстанции | Диспетчерское наименование питающей ЛЭП | Протяженность питающей ЛЭП | Техническая характеристика питающей ЛЭП (опоры, провод) | Техническое состояние питающей ЛЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прикамская | ВЛ 110 кВ ПС Прикамская-РОС | 0,6 2,14 | АС-120 АС-240 | УД |

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. В настоящее время и вплоть до расчетных сроков прогнозируется незначительный прирост электропотребления, связанный с увеличением населения.

Перечень мероприятий по развитию электроснабжения представлен в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей».

Основные направления развития - для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода. Установка  энергосберегающих светильников по селу.

Динамика тарифов на электрическую энергию для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./кВт.час)

|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| Электроэнергия | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 2,02 | 2,02 | 2,09 | 2,09 | 2,24 |

Газоснабжение

Обслуживанием газовых сетей занимается ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».

Природный газ в населенные пункты Танайского сельского поселения подается от ГРС-2 (расположена к северо-западу от Елабуги, в районе села Б. Качка). Снижение давления газа с высокого (P=1,2 МПа) до высокого (P= 0,6 МПа) осуществляется головным газорегуляторным пунктом ГГРП-2. Далее по газопроводам высокого давления (P= 0,6 МПа) до газорегуляторных пунктов населенных пунктов Танайского сельского поселения. Затем по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

# Данные по газифицируемым квартирам и домам

| № п/п | Наименование ПСК, Населенный пункт, совхоз | Количество газифицированных квартир на 01.01.2015г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сетевой | ГБУ (от сжиженного газа) | Всего |
|  | Танайское СП | 1184 | 0 | 1184 |
|  | Танайка | 850 | 0 | 850 |
|  | Колосовка | 139 | 0 | 139 |
|  | Хлыстово | 195 | 0 | 195 |

Динамика тарифов на газ для населения сельской местности

Установление тарифов относится к компетенции Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

(руб./куб.м)

|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.12 | 01.07.12 | 01.01.13 | 01.07.13 | 01.01.14 | 01.07.14 | 01.01.15 | 01.07.15 |
| Газ | 3,49 | 4,01 | 4,01 | 4,61 | 4,61 | 4,80 | 4,80 | 5,16 |

Сбор и захоронение бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов производится с отдельно стоящих мусоросборных контейнеров.

Необходимые вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов

В Танайском сельском поселении все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

На территории поселения накопление твердых бытовых отходов (ТБО) производится в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз отходов осуществляется на полигон ТБО г. Менделеевск

Фактическое количество контейнеров – 44 единицы, контейнерные площадки отсутствуют, необходимое количество 9 площадок.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории необходимо провести ряд мероприятий, которые детально охарактеризованы в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей.

Улично-дорожная сеть

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на Танайского сельского поселения составляет - 161,7 км.

Автомобильные дороги  являются важной частью транспортной системы поселения. От уровня транспортно - эксплуатационного состояния и развития, автомобильных дорог зависит экономическое развитие и качество жизни населения.

Транспортный каркас Танайского поселения  сформирован из существующих сетей федеральных, региональных и местных автомобильных дорог. По территории Танайского сельского поселения  проходит участок автодороги федерального значения «М-7 «Волга». Протяженность участка составляет – 10,4 км. А так же дороги регионального значения.

| № п/п | Название дорог на 1.01.2010 года | кате- го- рия | протяж. км. на 1.01.15г. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальтобетонное | переходное | грунтовое |
| 1 | Елабуга-Лекарево-Большие Армалы | IV | 6,6 | 6,6 |  |  |
| 2 | Елабуга-Танайка | IV | 6,22 | 6,22 |  |  |
| 3 | Танайка-Колосовка | IV | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  | Всего по поселению |  | 15,32 | 12,82 |  |  |

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения представлен в разделе №5 «Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показателей».

В целях обеспечения жизнедеятельности и улучшения качества жизни населения необходимо провести комплекс мер по инфраструктурному обустройству

Также необходимо произвести замену воздушных линий электропередач на кабельные с устройством подземных шахт.

Существующие проблемы в сфере ЖКХ необходимо решать с точки зрения комплексного подхода и программно-целевых методов. Этим обусловлена необходимость разработки данной программы.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Республика Татарстан является одним из регионов Российской Федерации, демонстрирующих стабильность в социально-экономическом развитии. В 2011 году Татарстан признан лидером списка Forbes «30 лучших регионов для бизнеса».

Административные центры 15-ти других поселений имеют полноценное автомобильное сообщение, необходимую социальную и инженерную инфраструктуру, что позволяет минимизировать издержки реализации инвестиционных проектов.

Елабужский муниципальный район входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера (КИПТК), занимающего 11,3 % территории Республики Татарстан и включающего в себя несколько муниципальных районов - Менделеевский, Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ Набережные Челны.

По экономическому потенциалу КИПТК занимает второе место среди остальных экономических районов Республики Татарстан. Главными его отраслями являются машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность), а также химическая и нефтехимическая (в т.ч. шинная) промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика (Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС, многочисленные ТЭЦ), промышленность строительных материалов, пищевая промышленность.

КИПТК обладает значительным промышленно-производственным потенциалом, имея на своей территории такие гиганты, как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Алабуга», сеть технопарков (КИП «Мастер», Технопарк «Татэлектромаш», НП «Технопарк Прикамья», ГАУ «Бизнес-инкубатор г.Елабуга»).

По производству промышленной продукции на душу населения Елабужский муниципальный район превосходит средний показатель по Республике Татарстан в 2 раза, а среднероссийский уровень – в 1,7 раза. Основными отраслями специализации территориальной экономики являются промышленность, сельское хозяйство, образование, туризм.

На промышленной площадке «Алабуга» располагаются предприятия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» (4000 га), открытое акционерное общество «ПО ЕлАЗ» (189 га), и 30 предприятий «Дирекции инвестиционных программ» (349 га).

Залогом успешного развития территории является реализация крупного федерального проекта – Особой экономической зоны «Алабуга».

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга») была создана Постановлением Правительства Российской Федерации № 784 от 21 декабря 2005 года.

ОЭЗ «Алабуга» является одной наиболее подготовленных инвестиционных площадок в России для реализации крупнейших промышленных проектов.

Территория разделена на модули, к каждому модулю подводятся все необходимые коммуникации – дороги, электричество, теплоснабжение, газ, вода, высокоскоростные линии связи и так далее. По территории ОЭЗ проходит железнодорожная ветка, которая будет обслуживать крупнейшие земельные участки с помощью ответвлений, ведущих непосредственно к будущим корпусам.

На территории работает Административно-деловой центр, в котором располагается офис администрации ОЭЗ, офисные помещения для резидентов зоны и все необходимые объекты деловой инфраструктуры - отделение банка, почта, медпункт, конференц-зал, ресторан, фитнес-зал и др.

За время существования ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь внушительных результатов в развитии инфраструктуры и привлечь такие известные компании мирового бизнеса как Ford-Sollers, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» зарегистрировано 42 предприятий-резидентов, в ближайшие годы их количество вырастет до 120. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» с начала создания вложено 22,7 млрд.руб. Общий объем инвестиций в развитие площадки составил 94 млрд.рублей.

Общая территория ОЭЗ расширена с 20 кв. км.  до 40 кв. км. Общее количество предприятий-резидентов будет насчитывать  уже порядка 120 предприятий, что позволит создать более 16 тысяч новых рабочих мест. Учитывая коэффициент семейственности равный 3, в перспективе увеличение численности населения города и района почти на 40 тысяч человек.

Костенеевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Танайского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Танайка (административный центр), деревни Колосовка и Хлыстово.

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в южной части Елабужского муниципального района. Общая площадь Танайского сельского поселения составляет 12644,7 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 771,2 га, из них: с.Танайка – 458,7 га, д.Колосовка – 103,2 га и д. Хлыстово – 209,3 га (согласно картографическому материалу).

К особенностям экономико-географического положения следует отнести соседство поселения с районным центром – г.Елабуга, прохождение по территории поселения дороги федерального значения «М-7 «Волга», дорог регионального значения «М-7 «Волга»-Малореченский», «Елабуга-Лекарево-Большие Армалы», «Танайка-Колосовка», «подьезд к г.Елабуга».

В границах поселения частично расположена территория Национального парка «Нижняя Кама», которая является особо охраняемой природной территорией и представляет собой особую культурную и туристско-рекреационную ценность.

Танайское сельское поселение граничит на севере с Большекачкинским сельским поселением, на северо-западе и западе с Лекаревским сельским поселением, на юго-западе с Мурзихинским сельским поселением Елабужского муниципального района, на востоке с городским поселением «г.Елабуга» и на юге с Красноключинским и Простинским сельскими поселениями Нижнекамского муниципального района. Сообщение с районным центром автобусное.

с. Танайка

Наиболее крупный населенный пункт Танайского сельского поселения – административный центр – с. Танайка. Численность населения составляет 1781 человек.

Сложившаяся жилая застройка населенного пункта представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На начало 2011г. жилищный фонд Танайского сельского поселения составил 71,9 тыс. кв.м. общей площади жилья. Из объектов обслуживания в с. Танайка функционируют детский сад, средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры.

В границах территории населенного пункта находятся следующие производственные объекты:

-	асфальто-бетонный завод, расположен в юго-восточной части населенного пункта. Там же отведен участок под его расширение. Нормативный санитарный разрыв от данного объекта до жилой застройки должен составить 500 метров. В настоящее время асфальто-бетонный завод расположен вплотную к жилой застройки;

-	ООО «Риф», расположен в юго-восточной части населенного пункта, без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки;

-	зерноток расположен в западной части территории с. Танайка. Санитарно-защитная зона от данного производственного объекта составляет 50 м;

-	овощехранилище расположено в юго-восточной части территории населенного пункта, в районе размещения производственных объектов. Санитарно-защитная зона от овощехранилища составляет 50 м и не оказывает влияния на жилую застройку;

-	в юго-восточной части населенного пункта, находится недействующий производственный объект.

д. Хлыстово

Вторым населенным пунктом Танайского сельского поселения является д. Хлыстово. Численность населения составляет 398 человек. Деревня Хлыстово расположена на ответвлении автодороги федерального значения М7 «Волга». Жилая застройка населенного пункта представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Из объектов обслуживания в д. Хлыстово функционируют детский сад, начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт. По улице Интернациональная отведен участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стадиона, школы, фельдшерско-акушерского пункта. В границах населенного пункта отведены участки под индивидуальное жилищное строительство.

В границах территории населенного пункта находятся следующие производственные  агропромышленные объекты:

-	пилорама, расположена в южной части населенного пункта, без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Санитарно-защитная зона от данного производственного объекта составляет 100 м;

-	зерноток и склад зерна расположены в южной части территории д. Хлыстово. Санитарно-защитная зона от данных объектов составляет 50 м и частично накрывает общественные территории;

-	склад минеральных удобрений расположен при въезде. Санитарно-защитная зона от данного объекта составляет 100 м.

д. Колосовка

Третьим населенным пунктом Танайского сельского поселения является д. Колосовка. Численность населения составляет 194 человек. Деревня Колосовка примыкает к восточной границе Танайского поселения, к городскому поселению «город Елабуга» Жилая застройка населенного пункта представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Из объектов обслуживания в д. Колосовка функционируют клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

В границах территории населенного пункта по улице Центральная находится МТП. Санитарно-защитная зона от данного объекта составляет 300 м и перекрывает часть территории жилой застройки.

Демографическая характеристика

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Танайского сельского поселения, на начало 2011 г. численность населения составила 2 373 человек, на начало 2012 г. – 2 487 человек. За 3 года (2008 - 2011 гг.) число жителей поселения возросло на 20,3 %, тогда как всё сельское население Елабужского муниципального района – только на 3,4 %.

Среди 15 сельских поселений района Танайское занимает первое место по численности населения; его возрастная структура довольно благоприятна.

Таблица 1. Демографические показатели

| Показатели | на 01.01.14 г. | на 01.01.15 г. | Откл. (+,-) | 2014 к 2015, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Танайское сельское поселение | 2988 | 3075 | +88 | 102,9 |

Основными приоритетами экономической политики  являются:

- развитие конкурентных преимуществ региона в виде высокой обеспеченности энергоресурсами, удобства географического положения, наличия земельных, лесных и водных ресурсов;

- развитие высокотехнологичных производств, не связанных с потреблением большого объема привозных сырьевых ресурсов;

- поддержка широкомасштабного жилищного строительства, предъявляющего спрос на различные материальные ресурсы и являющегося одним из главных показателей уровня жизни населения; развитие налогоемких производств, обеспечивающих высокий приток средств в местный бюджет;

- стимулирование поставок продукции предприятий района на общероссийский и зарубежный рынок;

- поддержание высокого потребительского спроса на рынке товаров и услуг;

-улучшение качественных характеристик и повышение конкурентоспособности продукции в сельскохозяйственном производстве;

- первоочередное направление бюджетных средств на развитие инфраструктуры, создающей условия для привлечения частных инвестиций;

- привлечение средств федерального бюджета для решения социально-экономических проблем, имеющих общегосударственное значение.

Главный фактор экономического развития на перспективу - это рост инвестиционной активности и другие диверсифицированные источники увеличения производства, целью которых является формирование модели региональной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности.

В Елабужском муниципальном районе сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя 3 государственных, 33 муниципальных общеобразовательных учреждения, 44 дошкольных образовательных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования, 4 средних специальных образовательных учреждения, детский дом, 5 высших учебных заведений.

В поселении имеется детский сад, общеобразовательная и начальная школа, 3 сельских дома культуры, 3 фельдшерско-акушерских пункта, почтовое отделение, 3 библиотеки, спортивные объекты, сельскохозяйственное предприятие СПК «Колос», ОАО АПДС «Елабужский» (асфальто-бетонный завод), множество крестьянско-фермерских хозяйств.

Интенсивно развивающаяся в городе социально-экономическая инфраструктура требует соответствующего кадрового обеспечения предприятий и организаций. Один из способов решения - это снижение оттока молодежи в другие города. Выпускники учебных заведений, желающие остаться в Елабуге, ориентированы на местный рынок труда. Это связано с повышением привлекательности местного рынка труда и учебных заведений, располагающихся в Елабуге. Филиал КГТУ им. Туполева и Политехнических колледж становятся базой для подготовки специалистов для особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Алабуга».

Анализ потенциала территории позволяет сделать вывод о значительном влиянии промышленного сектора на все сферы деятельности территории. В промышленном секторе формируется преобладающая часть добавленной стоимости (более 80%). Таким образом, промышленность для города Елабуга является основной структурообразующей отраслью экономики, и от эффективности её функционирования зависит возможность реализации главной стратегической цели развития территории – повышение качества жизни населения.

Основные показатели развития  территории отражены в Программе социально-экономического развития Елабужского муниципального района на 2010-2015 годы, утвержденной решением Совета ЕМР от 14.11.2011 №156 и представлены ниже в таблице 2.

Основные показатели социально-экономического развития

Танайского сельского поселения Елабужского  муниципального района до 2025 года

| Показатели | Единица измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 2988,5 | 3076,5 | 3094 | 3111 | 3131 | 3152 | 3173 | 3197 | 3224 | 3251 | 3278 | 3306 |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах) | млн.руб. | 48,2 | 86,8 | 90,8 | 95,3 | 99,7 | 101,7 | 103,7 | 105,8 | 107,9 | 110,1 | 112,3 | 114,5 |
| Фонд заработной платы | тыс.руб. | 42003,7 | 43263,8 | 44670,6 | 46010,7 | 47621,0 | 50183,9 | 51940,4 | 54450,8 | 56411,0 | 58498,2 | 62507,1 | 65007,4 |
| Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 21474,28 | 22118,5 | 22560,9 | 23237,71 | 24051 | 24892,8 | 25764,1 | 26691,6 | 27652,5 | 28675,6 | 29765,3 | 30955,9 |
| Численность работников | чел. | 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 168 | 168 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН | чел. | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | млн.руб. | 17,6 | 17,7 | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 22,2 | 23,8 | 25,5 | 27,3 | 29,3 | 31,5 | 33,8 |
| в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 78,6 | 90,9 | 98,0 | 100,3 | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 102 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,6 |
| Объем платных услуг, в действующих ценах каждого года, млн.руб. | млн.руб. | 20,8 | 20,9 | 21,5 | 22,9 | 24,3 | 25,8 | 27,4 | 28,9 | 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36,2 |
| в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 76,2 | 91,5 | 96,4 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,8 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в отрасли жилищно-коммунального хозяйства накопилось  много проблем, решение которых жизненно важно, и должно быть заложено в основу развития Танайского сельского поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Направления решения проблем развития базируются на следующих принципах:

1. 	Эффективное управление отраслью.

2.	Государственно-частное партнерство в развитии отрасли с учетом ключевых интересов города.

Приоритеты развития жилищно-коммунального хозяйства определены с учетом интересов всех основных городских субъектов – населения, бизнеса и бюджетного сектора. Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в целях обеспечения жилищного строительства должны основываться на существующем фонде объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации и энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального комплекса представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки, как для населения территории, так и для резидентов ОЭЗ и важна в целом для развития территории. В настоящее время программа является и антикризисной мерой.

Основные направления программы:

- обеспечение ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе;

- модернизация объектов водоснабжения и канализации.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- качественно улучшить эффективность энергоресурсопотребления;

- создать комфортные и безопасные условия проживания;

- обеспечить сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Для достижения программных целей планируется применение инструментов территориальной экономической политики, организация согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления.

Главная цель Программы: создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Основные цели Программы:

- снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района;

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Елабужского муниципального района.

Задачи Программы:

В сфере жилищного хозяйства

- внедрение новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий и новых материалов;

- переселение граждан из ветхого жилого фонда с дальнейшей реализацией земельных участков под новое строительство;

- привлечение частных инвестиций в сферу обслуживания жилого фонда.

В сфере коммунального хозяйства

- модернизация объектов коммунального комплекса;

- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;

- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение энергоресурсопотребления.

Задачи Программы входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия государственной поддержки.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные  мероприятия  инвестиционных  проектов,  обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год(ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения Танайского сельского поселения | 2016-2026 | 5,218 |
|  | 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Строительство локальных очистных сооружений, наружных сетей хоз.бытовой канализации для жилых домов в н.п.Танайка | 2016-2026 | 7,717 |
| 2.2 | Строительство локальных очистных сооружений, наружных сетей хоз.бытовой канализации для жилых домов в н.п.Хлыстово | 2016-2026 | 7,717 |
|  | 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 3.1 | Новое строительство. Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в н.п. Танайка, Колосовка, Хлыстово | 2016-2020 | 5,0 |
|  | 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4.1 | Строительство газопроводов низкого давления в с.Танайка с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов в н.п. Танайка, Колосовка, Хлыстово | 2016-2020 | 15,29 |
|  | 5. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 5.1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 2016-2020 | 0,45 |
|  | Жилищное хозяйство, дорожная сеть | 2015-2025 | 172,8 |
|  | ВСЕГО за весь период реализации программы 2015-2025 год |  | 214,192 |

5.1 Жилищное хозяйство

В состав поселения входят населенные пункты: село Танайка, деревни Колосовка, Хлыстово. Административным центром муниципального образования является село Танайка.

В 2015 году общая  численность поселения составляет  3004 человека.

Жилищный фонд Танайского сельского поселения Елабужского муниципального района состоит из 1168 домов, которые можно условно разделить на две группы:

1. Многоквартирные жилые дома в количестве 3 домов.

Многоквартирная жилая застройка представлена 3-х этажными жилыми домами общей площадью 2385 кв.м и присутствует лишь в административном центре Танайского сельского поселения  - с.Танайка.

2. Частный сектор – 1165 домов.

В настоящее время жилой фонд Танайского сельского поселения представлен исключительно индивидуальной застройкой.

Основные характеристики жилищного фонда:

1.Аварийный жилфонд – отсутствует;

2.Дома с благоустройством (центральное водоснабжение, газовое отопление, местная выгребная яма) – 100% (3 МКД);

Характеристика многоквартирной жилой застройки с.Танайка

| № п/п | Наименование и адрес | Этажность | Количество квар-тир | Общая площадь квартир, кв.м. | Год постройки | Инженерно-техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водоснабжение | Теплоснабжение, газовое | газоснабжение | Канализация (септик) | электроснабжение | телекоммуникации |
|  |  |  |  |  |  | холодное | горячее |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ермазова,7 | 3 | 12 | 795 | 1987 | + | - | + | + | + | + | + |
| 2 | ул.Ермазова,16 | 3 | 12 | 795 | 1987 | + | - | + | + | + | + | + |
| 3 | ул.Ермазова,18 | 3 | 12 | 795 | 1987 | + | - | + | + | + | + | + |
|  | Всего: |  | 36 | 2385 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Низкие теплозащитные качества наружных ограждений являются основной причиной высокого уровня потребления тепловой энергии таких домов и не отвечают современным требованиям тепловой защиты зданий (потери тепла через ограждающие конструкции – до 40%).

Уровень благоустройства жилищного фонда

Уровень благоустройства всего жилищного фонда сельского поселения составляет:

водоснабжением – 80,2 % (937 дома);

водоотведением – 63,2% местные выгребные ямы (738 домов);

отоплением – 98,5 % (1151 дома), в том числе газовое – 98,5 % (1151 дома), централизованное отсутствует;

газоснабжением (сетевым) – 98,1 % (1146 дома).

Доля многоквартирных домов одновременно оборудованных централизованным водопроводом, отоплением, газом составляет - 100%.

Дома на индивидуальном отоплении, оборудованы газовыми котлами.

Оснащение жилищного фонда приборами учета энергоресурсов

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами учета:

- по электроэнергии		100%

- по холодной воде 		100%

Дома оборудованные индивидуальными приборами учета:

- по электроэнергии		100%

- по газу			98,5%

- по холодной воде 		31,5%

Всего в течение 8 лет по всем источникам финансирования (бюджет РФ, бюджет РТ, бюджет МО и собственных средств населения) выполнен капитальный ремонт на общую сумму 1122,1 млн.рублей.

В 2008-2015 году капитальный ремонт многоквартирных домов в Елабужском муниципальном районе и городе Елабуга проводился в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В результате реализации указанной программы в 2008-2015 гг. произведен капитальный ремонт 353 многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах Танайского сельского поселения.

| Год проведения | Количество МКД | Площадь ремонта, кв.м | Сумма ремонта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 год | 1 | 795,0 | 27,9 |
| 2014 год | 3 | 2385,2 | 3995,7 |
| ИТОГО | 3 | 2385,2 | 4023,6 |

Основные мероприятия при проведении капитального ремонта многоквартирных домов данной категории:

- разработка проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ее государственная экспертиза;

- проведение технического надзора за выполнением капитального ремонта;

- проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт кровли;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД;

- ремонт фасадов.

По состоянию на 01.01.2016г. необходимо проведение капитального ремонта МКД

| Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: |  |  |
| электроснабжения | тыс. м | 270 |
| водоснабжения | тыс. м | 249 |
| газоснабжения | тыс. м | 270 |

Основные проблемы жилищного хозяйства:

1.	Наличие многоквартирных домов требующих капитального ремонта;

2. 	Высокий уровень энергопотребления;

3. 	Неудовлетворительное состояние уличных дорог и тротуаров.

Основные направления модернизации жилищного хозяйства:

1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2.	Дальнейшая реализация программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3.	Реализация мероприятий по повышению энерго-ресурсоэффективности жилищного хозяйства (установка общедомовых и поквартирных приборов учета, узлов управления, установка индивидуальных тепловых пунктов);

5.	Приведение уличных дорог и тротуаров в нормативное состояние.

Планируемые мероприятия в сфере жилищного хозяйства

1.Установка поквартирных приборов учета энергоресурсов

Внедрение общедомовых приборов учета продиктовано задачей учета энергоресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, уборку и поливку. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354, все затраты на содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должны оплачивать собственники. Это повышает роль общедомовых приборов учета, с помощью которых возможно учесть весь объем холодной воды, потребленный домом.

Внедрение приборов учета позволит:

1.	Точно определить количество и качество предоставляемых коммунальных услуг поставщиками;

2.	Снизить оплату за воду;

3.	Оценить баланс своего фактического потребления воды, определить потенциал снижения потребления воды.

3. Приведение уличных дорог и тротуаров в нормативное состояние.

Развитие зон сельской транспортной инфраструктуры заключается в создании развитой сети улиц и дорог. Необходимо формирование улично-дорожной сети и транспортно-коммуникационной системы, обеспечивающих транспортную доступность территорий сельского поселения. Самая большая проблема – плохое состояние внутрипоселковых дорог,                  которым необходим ремонт, так

село Танайка

- капитальный ремонт асфальтового покрытия улицы Центральная протяженностью 2 км.

- щебенение улиц Дубовская, Садовая, Полевая, Нижняя, Пролетарская, Краснопартизанская (щебенение переулка) пер. Кленовый, Береговой всего протяженностью 6,4 км;

- капитальный ремонт щебеночного покрытия 0,3 км;

- строительство въезда с ул. Центральной и щебенение улицы Бехтерева 0,15 км;

- отсыпка обочин улицы Заречная 4 км.

деревня Хлыстово

- щебенение улиц Молодежная и Овражная 1 км

деревня Колосовка

- капитальный ремонт асфальтового покрытия въезд в д.Колосовка с автодороги Елабуга-Лекарево до ул. Центральная.0,5 км

Объем необходимых средств – 172,8 млн. руб.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов предусмотренные генеральным планом

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| 1 | с. Танайка | дороги | реконструкция | км | 25,7 |  |  | 25,7 |
| 2 | с. Танайка | дороги | Новое строительство | км |  | 5,7 | 4,0 | 1,7 |
| 3 | д. Хлыстово | дороги | реконструкция | км | 7,8 |  | 7,8 |  |
| 4 | д.Хлыстово | дороги | Новое строительство | км |  | 7,5 | 4,5 | 3,0 |
| 5 | с.Колосовка | дороги | реконструкция | км | 5,7 |  | 5,7 |  |
| 6 | с. Колосовка | дороги | Новое строительство | км |  | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
| 7 | с. Колосовка | мост | Новое строительство |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.19 Устава муниципального образования Решением Совета Танайского сельского поселения утвержден генеральный план муниципального образования Танайское сельское поселение ЕМР.

5.2 Водопроводное хозяйство

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24 марта 2014 года МУП «Елабужский Водоканал» с 1 марта 2015 года приступил к обслуживанию сетей водоснабжения Танайского сельского поселения на основании договоров эксплуатации.

Оказание услуг для населения осуществляется по действующим тарифам АУ согласно Постановлений Государственного комитета РТ по тарифам.

Действующий тариф на питьевую воду для всех групп потребителей Танайского СП на период с 1.07.2015 г. по 31.12.2015 г. составил 29,61 рубля за м3.

### Описание территорий поселения не охваченных ЦСВ

Оценка систем водоснабжения Танайского СП определяется уровнем обеспеченности централизованным водоснабжением села и техническим состоянием централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На сегодняшний день в Танайском сельском поселении из 1165 жилых дома к централизованной системе водоснабжения подключено 670 жилых дома. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через 19 водоразборных колонок, от 60 частных скважин и 80 колодцев.

### Описание технологических зон водоснабжения

Систему водоснабжения сельского поселения можно разделить на 4 зоны:

- Централизованное водоснабжение села Танайка от скважины №1.

- Централизованное водоснабжение села Танайка от родника, который наполняет емкость водонапорной башни.

- Централизованное водоснабжение деревни Колосовка от родника.

- Централизованное водоснабжение деревни Хлыстово от скважины №2.

### Описание результатов технического обследования ЦСВ

В настоящее время основным источником водоснабжения Танайского СП являются артезианские воды и родники.

Село Танайка.

В с.Танайка 5 скважин и 4 водонапорных башни.  В работе находится скважина №1, которая наполняет 3 водонапорных башни. Остальные 3 скважины находятся в нерабочем состоянии. Для предотвращения смешения вод различных горизонтов, химического и бактериологического заражения горизонта необходимо провести  тампонаж нерабочих скважин.

Скважина №1 работает на 3 водонапорные башни по принципу сообщающихся сосудов. Скважина эксплуатируется с 1985 года. Износ более 35%. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140.

Таблица 4.  Технические характеристики насоса ЭЦВ 6-10-140

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 10 | 140 | 8…12 | 125÷ 150 | 6,3 | 13,5 | 144 | 1470 | 72 | 150 |

Водонапорные башни 1-я и 2-я объемом 25 м3, 3-я башня 15 м3. Состояние башен удовлетворительное.

В селе Танайка водоснабжение осуществляется также из родника, с которого вода поступает в емкость 4-й водонапорной башни, от которой проложена сеть ЦСВ. На момент обследования правоустанавливающие документы на водонапорную башню отсутствовали, химический анализ воды из источника не проводился.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) всех скважин огорожены с нарушениями и не соответствуют действующим требованиям правил и норм СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Резервуаров на наружное пожаротушение нет. Расходы воды на наружное пожаротушение в сельских поселениях должны приниматься в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Территория жилой застройки села Танайка охвачена водопроводными сетями на 92%.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 30 700 м, сети от 2-х скважин объединены в одну сеть

В с. Танайка отсутствует учет поднятой и потребленной воды. Потребление воды осуществляется расчетным способом по нормативам водопотребления и затратам на электроэнергию (электропотребление насосами). Существующие нормативы водопотребления не соответствуют фактическому потреблению, что приводит к постоянным убыткам для ресурсоснабжающей организации.

Всего в селе числится 9 водоразборных колонок. Водоразборные колонки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, состояние неудовлетворительное, колодцы полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов.

Деревня Колосовка.

Водоснабжение осуществляется от одного родника, который наполняет водонапорную емкость объемом 15 м3 (толщина стенок 4,2÷5,7мм). Рядом стоит еще одна неиспользуемая емкость. Резервуары размещены в деревянном павильоне.

Павильон над родником построен из силикатного кирпича, крыша покрыта шифером, часть стены разрушено.

Система водоснабжения обеспечивает только 30 % от необходимого количества воды.

Всего в деревне числится 7 водоразборных колонок. Водоразборные колонки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, состояние неудовлетворительное, колодцы полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов

Общая протяжённость водопроводных сетей – 4 300 м

Отсутствует учет поднятой и потребленной воды. Потребление воды осуществляется расчетным способом по нормативам водопотребления и затратам на электроэнергию (электропотребление насосами).

Деревня Хлыстово.

В д. Хлыстово водоснабжение осуществляется от 4-х скважин (скважины №2, №3, №4 и №5), которые наполняют 3 водонапорные башни. Ограждение зон санитарной охраны скважин отсутствуют, не соблюдаются требования СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Скважина №2 расположена на юго-восточной окраине Хлыстово в нижней части правобережного склона долины р.Танайка (рисунок 3). Расстояние от скважины до объекта водоснабжения 70 м, до уреза воды ближайшего водотока 92 м. Глубина скважины 80 м. Скважина эксплуатируется с 1971 года.

Основные характеристики скважины №2 указаны в таблице 5.

Таблица 5. Основные характеристики скважины.

| Абс. отметка устья, м | Глубина, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 80 | 15 | 2,5 | 6,0 | 0,42 |

В скважине №2 установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-80. Насос в удовлетворительном состоянии. Отсутствует манометр. Запорная арматура на скважине в удовлетворительном состоянии.

Таблица 6.  Технические характеристики насоса ЭЦВ 6-10-80

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8÷12 | 65÷85 | 4 | 8 | 144 | 1200 | 66 | 150 |

Скважина №3 находится на балансе СХП (сельско-хозяйственного предприятия) и на баланс МУП «Елабужский Водоканал» передоваться не будет.

Скважина №4 расположена на северо-западной окраине д. Хлыстово в нижней части правобережного склона долины р.Танайка. Расстояние от скважины до объекта водоснабжения 100 м. Глубина скважины 80 м. На момент обследования скважина не эксплуатировалась, монтажные работы были не завершены. Зона санитарной охраны (ЗСО) не огорожена в соответствии с действующими правилами и нормами СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 7. Основные характеристики скважины №4.

| Абс. отметка устья, м | Глубина, м | Глубина статического уровня, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Сухой остаток, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 80 | 15 | 3 | 12,0 | 0,25 |

В скважине №4 установлен глубинный насос ЭЦВ-6-10-80.

Таблица 8.  Технические характеристики насоса ЭЦВ 6-10-80

| Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Рабочая зона | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры, мм | Масса агрега- та, кг | Диаметр скважи- ны, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м³/ч | напор, м |  |  | диаметр | длина |  |  |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8÷12 | 65÷85 | 4 | 8 | 144 | 1200 | 66 | 150 |

Скважина №5 пробурена для обеспечения водой домов, построенных для молодых специалистов. Глубина скважины 80 м, установлен насос ЭЦВ-6-10-80. В качестве водонапорного накопительного резервуара используются 6 ёмкостей по 2,5 м3. Система на момент обследования не была сдана в эксплуатацию.

Всего в селе числится 3 водоразборные колонки. Колонки не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, состояние неудовлетворительное, колодцы полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 5 000 м

Отсутствует учет поднятой и потребленной воды. Потребление воды осуществляется расчетным способом по нормативам водопотребления и затратам на электроэнергию (электропотребление насосами).

Контроль качества воды в Танайском сельском поселении.

Контроль качества подземных вод в поселении производится лабораторией ф-ла ФГУЗ в Елабужском р-не. По изученным показателям качества подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074.-01 «Питьевая вода…».

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» лабораторно-инструментальные исследования в рамках производственного контроля должны проводиться:

- микробиологическое исследование воды - 1 раз в квартал;

- органолептическое исследование воды - 1 раз в год;

- исследование на наличие неорганических и органических веществ - 1 раз в год.

Выборочные результаты исследований указаны в таблице 9.

Таблица 9. Данные лабораторных анализов воды из скважин №№2, 4

| № | Наименование показателя | Единица измерен. | Норм. СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв.№2 | Скв. №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мутность | мг/л | 1,5 | 0 | 0 |
| 2 | Сухой остаток | мг | 1000 | 388 | 226 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/л | Не более 7,0 | 5,6 | 5,0 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 | - | - |
| 5 | Алюминий | мг/л | 0,5 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Барий | мг/л | 0,1 | - | - |
| 7 | Железо | мг/л | 0,3 | 0,91 | 0,13 |
| 8 | Марганец | мг/л | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Медь | мг/л | 1,0 | - | - |
| 10 | Молибден | мг/л | 0,25 | 0,0025 | 0,0025 |
| 11 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 13,17 | 17,28 |
| 12 | Хлориды | мг/л | Не более 350,0 | 4,98 | 3,74 |
| 13 | Нитраты | мг/л | 45,0 | 0,003 | 0,003 |
| 14 | Нитриты | мг/л | 3,0 | 1,89 | 12,42 |
| 15 | Фториды | мг/л | 1,5 | 0,24 | 0,314 |
| 16 | Общее микробное число | кол. в 1мг | Не более 50 | 6 | 6 |
| 17 | Цветность | град | Не более 20 | 0 | 0 |
| 18 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 | 0 |
| 19 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 |

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Территория Танайского сельского поселения не относится к зонам распространения вечномёрзлых грунтов и разработка специальных технических решений по предотвращению замерзания воды в трубопроводах не требуется.

### Право собственности владения объектами ЦСВ

В соответствии с постановлением Главы Елабужского муниципального района № ПГЭ-60 от 24.03.14г. ресурсоснабжающей организацией является МУП «Елабужский Водоканал», который с 1.03.15г. приступил к обслуживанию ЦСВ Танайского СП на основании договора эксплуатации.

Оказание услуг для населения осуществляется по действующим тарифам АУ согласно Постановлений Государственного комитета РТ по тарифам.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча подземных вод для хозяйственно - питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

## Направления развития ЦСВ

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития ЦСВ

Прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики РТ.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Елабужского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Елабужского района Министерства экономики РТ.

Генеральный план Танайского сельского поселения (составленный в 2012 году) учитывает прогноз общей численности населения всего поселения, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Елабужского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

По состоянию на 1 сентября 2015 года общая численность населения Танайского СП составила 2 082 человек (по данным паспорта поселения).

Согласно данному демографическому прогнозу численность Танайского сельского поселения на 2020г. составит 2 120 человек, на 2035г. – 2 252 человека.

Таблица 10. Прогноз численности населения Танайского сельского поселения.

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Танайское СП, в том числе | 2 082 | 2 120 | 2 220 | 2 257 | 2 252 |
| с.Танайка | 1 584 | 1 592 | 1 686 | 1 727 | 1 727 |
| д.Колосовка | 205 | 240 | 251 | 252 | 252 |
| д.Хлыстово | 293 | 288 | 283 | 278 | 273 |

Таблица 11. Предполагаемая численность детей и подростков.

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. |
| Танайское СП, в том числе | 146 | 213 | 47 | 260 | 155 | 226 | 49 | 275 |
| с.Танайка | 107 | 169 | 32 | 201 | 116 | 183 | 35 | 218 |
| д.Колосовка | 16 | 15 | 4 | 19 | 17 | 16 | 4 | 20 |
| д.Хлыстово | 23 | 29 | 11 | 40 | 22 | 27 | 10 | 37 |

Генплан развития Танайского СП направлен на повышение уровня жизни, увеличение степени благоустройства жилого фонда и улучшение санитарной обстановки, таким образом, основными направлениями развития являются:

- развитие жилищной инфраструктуры. К 2035 году общий объем жилого фонда при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 246,8 тыс.м2, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 175 тыс.м2 общей площади жилья или 7 тыс.м2 жилья в год.

- реконструкция системы водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной работы ЦСВ существующей и проектируемой застройки предусматривается капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной способности по мере необходимости, строительство новых водопроводных сетей и колодцев;

- организация охраны поверхностных вод. В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, так как населенные пункты не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод;

В соответствии с данным постановлением стратегическими задачами развития системы водоснабжения Танайского СП являются:

- обеспечение всех объектов сооружениями по охране водных объектов от загрязнения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ;

- организацию поверхностного стока;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований;

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов;

- проведение поисково-оценочных работ, направленных на обоснование источника водоснабжения;

- обеспечение населенных пунктов ЦСВ, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для всех потребителей;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;

- водоснабжение существующих и проектируемых объектов агропромышленного комплекса предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (артезианские скважины, каптаж родников и др.);

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и Приказом Министерства регионального развития РФ от 6.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация Танайского СП в целях экономии потребляемых водных ресурсов планирует организовать мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной и не бюджетной сферы. Оснастить приборами учета водонапорные башни и артезианские скважины, внедрить систему диспетчеризации;

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд.

## Баланс водоснабжения и потребления воды

### Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подачи и реализации воды в Танайском сельском поселении приведен в таблице 12.

Таблица 12. Общий баланс подачи и реализации воды в Танайском СП

| Показатели | Единицы измерения | 2015 год (9 мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс. куб. м | 84,54 |
| 2. Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 0.00 |
| 3. Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 84,54 |
| 5. Объем потерь воды | тыс. куб. м | 8,9 |
|  | % | 10,5 |
| 6. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 75,64 |
| 6.1. населению | тыс. куб. м | 71,78 |
|  | % | 94,9 |
| 6.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,86 |
| 6.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 0.00 |
| 6.4. собственное производство | тыс. куб. м | 0.00 |

Объем реализации хозяйственно - питьевой воды за 9 месяцев 2015 года составил 84,54 тыс. м3. Объем фактического забора воды из артезианских скважин  продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и потерями воды в сети( включая несанкционированный отбор воды).

На протяжении последних лет наблюдается небольшая тенденция к повышению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды.

### Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

Территориальный баланс по технологическим зонам действия водопроводных сооружений Танайского СП приведен в таблице 13 и на рисунке 4.

Таблица 13. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия

| Населенный пункт | Сква- жины | Общий дебит скважины, м3/час | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопо- требление, м3/ч | Среднесуточное потребление, м3/сутки | Максимальное суточное потребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Танайка | Скв.№ 1 | 6,12 | 59504 | 9,08 | 217,96 | 261,56 |
| Колосовка | Скв.№ 2 | 5,4 | 7054 | 1,08 | 25,84 | 31,01 |
| Хлыстово | Скв.№ 3 | 9 | 17980 | 2,74 | 65,86 | 79,03 |

Рис.4. Распределение водопотребления по скважинам

Максимальное суточное водопотребление на хозяйственно-питьевое водоснабжение определено в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция» по формуле:

Ссут. макс = Ксут.макс* Ссут. ср  , м3/сут,

где - Ксут.макс - максимальный коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий (Ксут.макс = 1,2).

Техническая вода в Танайском сельском поселении не используется.

### Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

Можно выделить две основные группы потребителей водоснабжения: население и бюджетные организации. Структура потребления воды представлена в таблице 14.

Таблица 14. Структурный баланс водопотребления, м3

| Показатели | Единицы измерения | 2015 год (8 мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 84,54 |
| 2. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс. куб. м | 75,64 |
| 2.1. населению | тыс. куб. м | 71,78 |
|  | % | 94,9 |
| 2.2. бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,86 |
| 2.3. прочим потребителям | тыс. куб. м | 0 |
| 2.4. собственное производство | тыс. куб. м | 0 |

Структура водопотребления в 2014 году приведена на диаграмме ( рис. 5).

Рисунок 5. Структура водопотребления

### Сведения о фактическом потреблении  воды населением

Отсутствие приборного учета подаваемой и потребляемой воды в водопроводной сети в Танайском СП не позволяет определить фактическое потребление воды населением.

Приведенный выше структурный баланс водопотребления составлен на основании нормативов водопотребления для различных категорий пользователей.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с Постановлением Администрации  Елабужского района №1375 от 3.12.2004г.:

- 2,5 м3/мес (83,3 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом без канализации;

- 5,78 м3/мес (192,6 л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами (газ водонагрев);

- 1,2 м3/мес (40л/сут) на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок;

- 18 м3/мес - расход воды на полив 1 сотки приусадебного участка. Количество поливок - одна в сутки в течении 2-х месяцев в году.

Ввиду отсутствия данных по площадям приусадебных участков, нормативный расчет потребления на их полив принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Свод правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения» по удельным среднесуточным расходам на одного жителя, а именно:

- 60 л/сут на одного человека - расход воды на полив приусадебного участка. Количество поливок - одна в 2 суток в течении 120 дней в году.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих сетях. Для населенных пунктов число одновременных пожаров принимается равным одному с расходом воды 5 л/сек., продолжительность тушения пожара – 3 часа. На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 2,5 л/сек.

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды на 2015 год приведены в таблицах 15-17.

Таблица 15. Расчетное водопотребление населением с.Танайка на 2015г

| Наименование потребителей | Население, чел. | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сутки | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 2075 | 83 | 172,23 | 62862 | 206,67 |
| Хоз.-пит. нужды постоянного населения в инд. домах с водопользованием из колодцев | 0 | 40 | 0,00 | 1270 | 0,00 |
| Полив территорий и зеленых насаждений | 2075 | 60 | 124,50 | 7470 | 149,40 |
| Бюджетные организации: ср. школа | 192 | 12 | 2,30 | 841 | 2,76 |
| д/сад | 10 | 75 | 0,75 | 274 | 0,90 |
| Неучтенные расходы, в тч потери |  |  | 17,22 | 6286 |  |
| Противопожарный расход |  |  |  |  | 54 |
| Итого: | 2075 |  | 317,00 | 72717 | 413,73 |

Суммарный нормативный расход водопотребления с.Танайка ориентировочно составляет 413,73 м3/сутки или 151,01 тыс. м3 /год.

Таблица 16. Расчетное водопотребление населением д.Колосовка на 2015г

| Наименование потребителей | Население, чел. | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сутки | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 246 | 83 | 20,42 | 7453 | 24,50 |
| Хоз.-пит. нужды постоянного населения в инд. домах с водопользованием из колодцев | 0 | 40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Полив территорий и зеленых насаждений | 246 | 60 | 14,76 | 886 | 17,71 |
| Бюджетные организации: ср. школа | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| д/сад | 0 | 75 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Неучтенные расходы, в тч потери |  |  | 2,04 | 745 |  |
| Противопожарный расход |  |  |  |  | 54 |
| Итого: | 246 |  | 37,22 | 8338 | 96,21 |

Суммарный нормативный расход водопотребления д.Колосовка ориентировочно составляет 96,21 м3/сутки или 35,12 тыс. м3 /год.

Таблица 17. Расчетное водопотребление населением д.Хлыстово на 2015г

| Наименование потребителей | Население, чел. | Среднесут. норма, л/сут | Qср, м3/сутки | Qгод, м3/год | Qмах, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хоз.-питьевые нужды постоянного населения в инд. домах | 627 | 83 | 52,04 | 18995 | 62,45 |
| Хоз.-пит. нужды постоянного населения в инд. домах с водопользованием из колодцев | 0 | 40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Полив территорий и зеленых насаждений | 627 | 60 | 37,62 | 2257 | 45,14 |
| Бюджетные организации: ср. школа | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| д/сад | 0 | 75 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Неучтенные расходы, в тч потери |  |  | 5,20 | 1899 |  |
| Противопожарный расход |  |  |  |  | 54 |
| Итого: | 627 |  | 94,87 | 21252 | 161,59 |

Суммарный нормативный расход водопотребления д.Колосовка ориентировочно составляет 161,59 м3/сутки или 58,98 тыс. м3 /год.

Суммарный нормативный расход водопотребления по Танайскому СП ориентировочно составляет 671,53 м3/сутки или 245,11 тыс. м3 /год. Фактическое водопотребление в Танайском СП в 2015г. составило 84,54 тыс. м.

### Описание системы коммерческого приборного учета воды

На момент обследования коммерческий учет воды в СП отсутствовал.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012. В настоящее время в сельском поселении разработан план по установке общедомовых приборов учета.

### Прогнозные балансы потребления

Численность населения села Танайка по состоянию на 1 января 2015 года составила 2082 человека. Численность населения деревни Колосовка по состоянию на 1 января 2015 года составила 205 человека. Численность населения деревни Хлыстово по состоянию на 1 января 2015 года составила 293 человека.

Генеральный план развития Танайского сельского поселения не предполагает значительного увеличения численности населения. Прогноз численности населения в Танайском СП представлен в таблице 18.

Таблица 18 - Прогноз численности населения в Танайском СП до 2035г.

| Население | 2015 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Танайка | 1 584 | 1 592 | 1 727 |
| д.Колосовка | 205 | 240 | 252 |
| д.Хлыстово | 293 | 288 | 273 |
| Итого | 2 082 | 2 120 | 2 252 |

Водопотребление на 1 очередь расчетного периода реализации Генплана развития определяется, исходя из предполагаемой численности населения.

В среднем в год в Танайском СП вводятся в эксплуатацию 2-3 индивидуальных жилых дома средней площадью одного дома 60 м2.

Развитие систем водоснабжения на период до 2020 года учитывает увеличение роста численности населения.

В перспективе развития Танайского СП источниками хозяйственно-пить-евого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов (н.п.) и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для н.п. принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2025 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Свод правил водоснабжения. Наружные сети и сооружения» при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются по удельным среднесуточным расходам на одного жителя. Учитывая предполагаемую степень благоустройства - жилые дома с централизованным холодным водоснабжением - удельный среднесуточный расход на одного жителя в малоэтажных многоквартирных жилых домах принимается равным 190 литров/сутки. Для жителей индивидуальных домов с водопроводом без канализации удельный среднесуточный расход принимается равным 70 литров/сутки. Для жителей индивидуальных домов с водопользованием из водоразборных колонок удельный среднесуточный расход принимается равным 40 литров/сутки.

В приведенную норму водопотребления включены неучтенные расходы, включающие в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях, культурно–бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях и потери воды при транспортировке, составляющие 10% от общего потребления.

Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений приняты 60 л/сутки на человека. Количество поливов – одна в 2 суток на протяжении 120 дней в году.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сводные данные о среднесуточном и среднегодовом расходе воды в расчетный период действия Генерального плана до 2035 года приведены ниже в таблицах 17-19. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в таблице 19.Таблица 19. Расчет перспективного водопотребления на 2025 год

| Наименование населенных пунктов | Коммунальный сектор | Qмах, м3/сут | Неуч-тенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число жителей |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| Танайка | - | 120 | 2075 | 0 | 2075 | 206,67 | 17,22 | 124,5 | 54 | 402,39 |
|  |  | 22,8 | 172,225 | 0 | 172,23 |  |  |  |  |  |
| Колосовка | - | - | 246 20,418 | 0 0 | 246 20,42 | 24,50 | 2,04 | 14,76 | 54 | 95,30 |
| Хлыстово | - | - | 627 | 0 | 627 | 62,45 | 5,20 | 37,62 | 54 | 159,27 |
|  |  |  | 52,041 | 0 | 52,041 |  |  |  |  |  |
| 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |
| Танайка | - | 120 | 2216 | 0 | 2336 | 248,07 | 20,67 | 140,16 | 54 | 462,91 |
|  |  | 22,8 | 183,928 | 0 | 206,728 |  |  |  |  |  |
| Колосовка | - | - | 301 24,983 | 0 0 | 301 24,983 | 29,98 | 2,50 | 18,06 | 54 | 104,54 |
| Хлыстово | - | - | 606 | 0 | 606 | 60,36 | 5,03 | 36,36 | 54 | 155,75 |
|  |  |  | 50,298 | 0 | 50,298 |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |
| Танайка | - | 120 | 2273 | 0 | 2393 | 253,75 | 21,15 | 143,58 | 54 | 472,48 |
|  |  | 22,8 | 188,659 | 0 | 211,459 |  |  |  |  |  |
| Колосовка | - | - | 302 25,066 | 0 0 | 302 25,066 | 30,08 | 2,51 | 18,12 | 54 | 104,71 |
| Хлыстово | - | - | 584 | 0 | 584 | 58,17 | 4,85 | 35,04 | 54 | 152,05 |
|  |  |  | 48,472 | 0 | 48,472 |  |  |  |  |  |

Примечание: Столбцы 1, 2, 3, 4 по значению соответствуют таблице 20 по нормам водопотребления на 1 человека.

Таблица 20 - Удельные нормы водопотребления

| № | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 192.6 |
| 2 | Индивидуальные дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации | 83,3 |
| 3 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |
| 4 | Дома, оборудованные внутренним водопроводом без канализации для сезонного проживания (120 суток в году) | 83,3 |

Таблица 21. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечасовое водопотребление, м3/ч | Среднесуточное водопотребление, м3/сутки | Максимал. суточ. водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| 87896,91 | 12,9 | 244,68 | 293,62 |
| 2020 год |
| 102933,29 | 11,75 | 282,01 | 338,41 |
| Расчетный период 2035 год |
| 104023,91 | 11,87 | 285 | 342 |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения

На текущий момент централизованного горячего водоснабжения в Танайском СП нет. При дальнейшем развитии сельского поселения и проектировании централизованной системы теплоснабжения, рекомендуется предусмотреть создание системы горячего водоснабжения выполненной в соответствии с требованиями ФЗ-416 и ФЗ-190.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

При существующей системе водоснабжения производственная мощность источников имеет резерв, как по дебиту скважин, так и по установленному насосному оборудованию.

Таблица 22. Расчет резерва/дефицита ВЗУ из 3-х скважин на 2015г.

| Населенный пункт | Сква- жины | Общий дебит скважины, м3/час* | Максимал. подача к потребителям, м3/час | Водопо-требление, м3/час | Потери при производстве, м3/час | Потери при транспортировке, м3/час** | Резерв/ дефицит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Танайка | Скв.№ 1 | 6,12 | 10,9 | 9,08 | 0 | 0,36 | -3,0 |
| Колосовка | Скв.№ 2 | 5,4 | 1,3 | 1,08 | 0 | 0,04 | 4,3 |
| Хлыстово | Скв.№ 3 | 9 | 3,3 | 2,74 | 0 | 0,11 | 6,3 |

* - часовые значение дебита скважин приведены к суточной производительности скважин;

** - суммарные потери воды при транспортировке определены, как 4% от общего количества поднятой воды согласно предоставленным данным.

Село Танайка. Проектная мощность ВЗУ скважины составляет 146,88 м3/сутки, фактическая  – 217,92 м3/сутки. Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2015 году составляет 79,5 тыс. м3/год. Водообильность скважин позволяет поднятие воды в объеме 53,6 тыс. м3/год. Дефицит производственных мощностей ВЗУ скважины составляет на 2015 год – 1095 м3/год или 3 м3/час. Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления имеется дефицит хозяйственно-питьевой воды.

Деревня Колосовка. Проектная мощность ВЗУ из 1-й скважины составляет 129,6 м3/сутки, фактическая – 25,92 м3/сутки. Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2015 году составляет 9,46 тыс. м3/год. Водообильность скважин позволяет годовое поднятие воды в объеме 47,3 тыс. м3. Резерв производственных мощностей ВЗУ из 1-й скважины составляет на 2015 год –37,7 тыс. м3/год или 4,3 м3/час. Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления дефицита питьевой воды не ожидается.

Деревня Хлыстово. Проектная мощность ВЗУ из 1-й скважины составляет 216 м3/сутки, фактическая – 65,76 м3/сутки. Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2015 году составляет 24 тыс. м3/год. Водообильность скважин позволяет годовое поднятие воды в объеме 78,8 тыс. м3. Резерв производственных мощностей ВЗУ из 1-й скважины составляет на 2015 год –55,2 тыс. м3/год или 6,3 м3/час. Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления дефицита питьевой воды не ожидается.

### Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Сводные данные производительности источника водоснабжения и водопотребления воды с разбивкой по периодам реализации, позволяющие сделать выводы о резервах или дефицитах мощностей, приведены в таблице 23.

Таблица 23. Сводные данные производительности источника водоснабжения и водопотребления

| Населенный пункт | Общий дебит скважин, м3/сутки | Годовая подача к потребителям, м3/год | Среднечас. водопореб., м3/час | Среднесут. водопотреб., м3/сутки | Максим. суточное водопотреб., м3/сутки | Резерв (+) Дефицит (-) м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| Танайка | 146,88 | 62862 | 9,08 | 172,23 | 206,67 | -59,79 |
| Колосовка | 129,60 | 7054 | 1,08 | 20,42 | 24,50 | 105,10 |
| Хлыстово | 216,00 | 17980 | 2,74 | 52,04 | 62,45 | 153,55 |
| 2025 год |
| Танайка | 146,88 | 75456 | 8,61 | 206,73 | 248,07 | -101,19 |
| Колосовка | 129,60 | 9119 | 1,04 | 24,98 | 29,98 | 99,62 |
| Хлыстово | 216,00 | 18359 | 2,10 | 50,30 | 60,36 | 155,64 |
| Расчетный период 2035 год |
| Танайка | 146,88 | 77182,53 | 8,81 | 211,46 | 253,75 | -106,87 |
| Колосовка | 129,60 | 9149,09 | 1,04 | 25,07 | 30,08 | 99,52 |
| Хлыстово | 216,00 | 17692,28 | 2,02 | 48,47 | 58,17 | 157,83 |

Таким образом, имеется растущий дефицит мощности существующих источников водоснабжения села Танайка, которой недостаточно для покрытия перспективных нагрузок на период до 2035 года.

Рекомендации: В ближайшей перспективе произвести геологические изыскания для организации дополнительного источника водоснабжения в с. Танайка.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов цсв

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В целях усовершенствования схемы водоснабжения Танайского СП до 2035 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию системы централизованного водоснабжения:

- все скважины огородить зоной санитарной охраны в соответствии с действующими правилами и нормами СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Период реализации мероприятия 2015÷2016 годы;

- на всех водонапорных башнях восстановить растяжки. Период реализации мероприятия 2015÷2016 годы;

- оснастить приборами учёта воды все объекты бюджетной и не бюджетной сферы. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- обеспечить коммерческим учетом жилищный сектор. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- существующие и проектируемые застройки для наружного пожаротушения оборудовать пожарными гидрантами. Период реализации 2015÷2025 годы;

- в существующей и проектируемой застройке предусмотреть капремонт существующих водопроводных сетей и строительство новых водоводов. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- в целях устранения коррозии обсадных труб провести ремонт скважин. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- в существующей и проектируемой застройке предусмотреть строительство новых водозаборных колонок и провести капремонт существующих. Период реализации мероприятия 2015÷2025 годы;

- необходимо запланировать строительство станций очистки и водоподготовки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  Период реализации мероприятия 2025÷2035 годы.

### Технические обоснования основных мероприятий по ЦСВ

Строительство системы водопровода.

Общая протяжённость водопроводных сетей 30 700 м.

Необходимо:

1. Обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

2. Замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в д.Колосовка – 1,3 км;

3. Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

4. Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Для строительства новых водопроводов рекомендуется использовать трубы из некорродирующего материала, изготовленные из п/э низкого давления.

Запорная арматура на сетях требует заменены в количестве 20 шт.

Всего в поселении числится 19 водоразборных колонок. Часть водоразборных колонок не функционируют, колодцы полуразрушенные и используются в качестве точки присоединения шлангов. Основная часть колонок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Рекомендуется в существующей застройке установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ в количестве 8 шт.

### Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни (резервуары) предполагается оставить в работе.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

На настоящее время систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории Танайского сельского поселения не установлены.

Для повышения энергоэффективности и надежности системы водоснабжения и обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей рекомендуется:

- установить системы управления и защиты типа СУиЗ «Лоцман+»;

- установить электромагнитные пускатели ЭКМ;

- оснастить насосные станции приборами учёта воды;

- внедрить системы автоматизации и диспетчеризации;

### Сведения об оснащенности приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На настоящее время учет воды не производится. При реконструкции системы ЦСВ Танайского СП предполагается установка приборов учета потребленной воды в водоразборных узлах всех водопотребителей. Установка приборов учета позволит отказаться от нормативного расчета водопотребления и оплачивать только фактически потребленную воду, что благотворно скажется на рентабельности ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения.

### Описание маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Отсутствие детальных планов перспективного развития Танайского СП поселения на 1-ю очередь и расчетный период действия генплана развития не позволяет описать маршруты прохождения существующих и перспективных водопроводных трасс. Для решения данного вопроса требуется выполнение дальнейших проектных работ.

### Рекомендации о месте размещения резервуаров, водонапорных башен и насосных станций

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время водозаборные скважины и водонапорные башни предполагается оставить в работе.

### Границы планируемых зон размещения объектов ЦСВ

В соответствии с генпланом существующие в настоящее время зоны размещения объектов централизованной системы водоснабжения изменению не подлежат. Границы дополнительных зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения на сегодняшний день затруднительно, т.к. детальные планы перспективного развития Танайского СП поселения отсутствуют. Для решения данного вопроса необходимо выполнение дополнительных геологических изысканий и проектных работ.

### Схемы существующего и планируемого размещения объектов ЦСВ

В Танайском СП существующие объекты ЦСВ состоят из 5-ти скважин и 2-х родников, которые наполняют 8 водонапорных башен, 30 700м водопроводов. (станций очистки воды нет).

Водоразборные колонки равномерно распределены вдоль маршрутов прохождения водоводов в количестве 19 шт.

На рисунках 6 и 11 указаны места расположения существующих водозаборных сооружений, где:

– Существующая водопроводная сеть

– Перспективная водопровдная сеть

– Водонапорная башня

– Колонка

– Колодец

– Задвижка

Рисунок 6. Карта территории села Танайка

Рисунок 7. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории села Танайка.

Рисунок 8. Карта территории деревни Колосовка

Рисунок 9. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории деревни Колосовка.

Рисунок 10. Карта территории деревня Хлыстово

Рисунок 11. Схема расположения существующих водозаборных сооружений и водопроводной сети на территории деревня Хлыстово.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов ЦСВ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Танайского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов ЦСВ при сбросе (утилизации) промывных вод

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий. Реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство водопроводных сетей в Танайском сельском поселении не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Предполагаемая к строительству блочно-модульная станция водоподготовки в технологическом процессе использует промывные воды для промывки фильтров. Для отвода промывных вод предполагается использовать внутриплощадочную канализацию. Таким образом, при сбросе промывочных вод вредное воздействие на окружающую среду не будет оказываться.

Для охраны и исключения загрязнения поверхностных и подземных вод в Танайском СП предусмотрены следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварии;

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В перспективе, для обеззараживания отпускаемой в сеть воды, рекомендуется использование гипохлорита натрия. Этот химический реагент не является особо опасным и не требует специально оборудованных помещений. Его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 °С до +20 °С (класс транспортировки – 8, III, класс химиката – едкий С). Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03 позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЦСВ

Основные капитальные затраты для реализации предлагаемых мероприятий состоят из капитальных затрат на строительство новых водопроводных сетей и капитальных затрат на строительство установок водоподготовки (в цены включена монтажная часть). Остальные затраты рекомендуются для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и надежности системы водоснабжения, для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей и рентабельности работы объектов ЦСВ, для улучшения санитарной обстановки.

Таблица 24. Сводная таблица капитальных затрат на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения Танайского сельского поселения.

| Мероприятие | Период реализации | Капитальные затраты, руб. |
| --- | --- | --- |
| Танайка |
| Провести изыскательские работы и пробурить новую скважину в мкр.Гора | 2015-2025гг. | 600 000,0 |
| Установить павильон над скважиной высотой 2,5 м | 2015-2025гг. | 744 004,0 |
| Заменить 4000м стальных труб Ø110 мм на п/э трубы Ø160 мм | 2015-2025гг. | 8 196 692,0 |
| Заменить запорную арматуру dу=100 | 2015-2025гг. | 79 348,6 |
| Смонтировать стационарное заземление | 2015-2025гг. | 48 548,0 |
| Установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ | 2015-2025гг. | 138 966,0 |
| Провести ликвидационный тампонаж скважин | 2015-2025гг. | 240 000,0 |
| Хлыстово |
| Оборудовать скважину манометром до 16 кгс | 2015-2025гг. | 2 661,0 |
| Оборудовать скважину расходомером воды на dу=65 | 2015-2025гг. | 75 925,0 |
| Смонтировать стационарное заземление | 2015-2025гг. | 48 548,0 |
| Скважину огородить зоной санитарной охраны сеткой «Рабица» | 2015-2025гг. | 140 144,0 |
| Заменить 600м стальных труб на п/э трубы Ø110 мм | 2015-2025гг. | 1 229 503,8 |
| Установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ | 2015-2025гг. | 69 483,0 |
| Колосовка |
| Провести изыскательские работы и пробурить новую скважину | 2015-2025гг. | 600 000,0 |
| Установить павильон над скважиной высотой 2,5 м | 2015-2025гг. | 744 004,0 |
| В шкафу управления установить СУиЗ «Лоцман+» | 2015-2025гг. | 15 797,0 |
| Установить электроконтактный манометр (ЭКМ) | 2015-2025гг. | 9 111,0 |
| Смонтировать стационарное заземление | 2015-2025гг. | 24 274,0 |
| Скважину огородить зоной санитарной охраны сеткой «Рабица» | 2015-2025гг. | 140 144,0 |
| Заменить 1000 м стальных труб на п/э трубы Ø110 мм | 2015-2025гг. | 2 049 173,0 |
| Установить новые штатные колонки марки типа КВ и КОВ | 2015-2025гг. | 69 483,0 |
| ИТОГО: | 5 218 250,8 |

## Целевые показатели развития ЦСВ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

Таблица 25. Целевые показатели развития ЦСВ

| Показатель | Ед. измерения | 2015 год | 2025 год | 2035 год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам | % | 0 | 0 | 0 | Показатели качества воды соответствуют требованиям санитарных норм и правил |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 18 | 0 | 0 | На 2015г. замена сетей, на 2025г. новая постройка, 2035г. не нуждаются в замене |
| Показатель качества обслуживания абонентов |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 8 | - | - | На 2015г. не подключенные к ЦСВ -8% населения, на 2025г. не подключенных нет. |
| Показатель эффективности использования ресурсов |
| Уровень потерь воды при транспортировке | % | 4,2 | 1 | 1 | После замены сетей потери минимальны. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |
| Реализация мероприятий инвестпрограммы | % | 0 | 0 | 0 | Инвестиционная программа отсутствует. |

Водоотведение

В Танайском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом, по временному графику, на районные очистные сооружения канализации (РОС) г. Елабуга.

РОС расположенны на территории Танайского сельского поселения, построены в 1991 г. и находятся в неудовлетворительном состоянии, износ оборудования и строительных конструкций составляет 70%. В связи с этим эффективность очистки низкая, что негативно сказывается на экологическом состоянии.

Характеристика РОС:

-	вид очистки – механический и биологический;

-	производительность - 40 000 м3/сут;

-	место сброса – р. Кама

Для более эффективной очистки сточных вод, предусматривается строительство локальных очистных сооружения в населенных пунктах Танайка, Хлыстово.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников предусматриваются следующие мероприятия:

1.	строительство локальных очистных сооружений со сливной станцией с доведением уровня очистки до нормативных требований в населенных пунктах Танайка, Хлыстово.

2.	строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

3.	организация вывоза стоков от существующих и предлагаемых септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

4.	строительство септиков или выгребных ям инженерного типа в населенных пунктах с учетом увеличения численности населения;

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ.

Холодная питьевая вода

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | 2014г. | Прогноз 2015 год | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. м3 | 86,53 | 87,5 | 183,7 |
| в т.ч. подземная | тыс. м3 | 86,53 | 87,5 | 183,7 |
| на техн. и собств. нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Потери на сетях питьевой воды | тыс.руб. | 2,84 | 2,9 |  |
| Отношение к подъему питьевой воды | %. | 3,4% | 2,07% |  |
| Реализация питьевой воды | тыс. м3 | 83,69 | 87,2 | 104,2 |
| в т.ч. населению | тыс. м3 | 80,35 | 83,0 |  |
| бюджетным организациям | тыс. м3 | 3,34 | 4,2 |  |
| Товарная продукция | тыс.руб. | 2258,24 | 2414,6 | 106,9 |
| в т.ч. от населения | тыс.руб. | 2183,2 | 2298,3 |  |
| от бюджетных организаций | тыс.руб. | 75,04 | 116,3 |  |
| Расходы по питьевой воде | тыс.руб. | 2351,0 | 2506,9 |  |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -92,8 | -92,3 |  |

5.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Елабужского муниципального района осуществляется от системы ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ». Количество абонентов - 1350.

Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год

| Населенные пункты Елабужского р-на | 2013г. | 2014г. | 9 мес. 2015г. | Расчетный срок до 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Танайское СП | 2262,7 | 2800,6 | 2347,6 | 4487,56 |

Электроснабжение Танайского сельского поселения осуществляется от подстанции, расположенной в центре нагрузок.

Электроснабжение населенных пунктов расположенных на территории сельского поселения (н.п. Танайка, н.п. Колосовка, н.п. Хлыстово) осуществляется от ПС «Прикамская» напряжением 110/35/6 кВ и мощностью трансформаторов 2х16 МВА, 2х63 МВА. Электроснабжение подстанции осуществляется по двум линиям ВЛ 110 кВ, проводом АС-240 с разных секций сборных шин ПС Тойма-2.

На территории сельского поселения имеется ПС «РОС» 2х10 МВА, 110/6 кВ обеспечивающая электроэнергией районные очистные сооружения.

| Подстанции | Диспетчерское наименование питающей ЛЭП | Протяженность питающей ЛЭП | Техническая характеристика питающей ЛЭП (опоры, провод) | Техническое состояние питающей ЛЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прикамская | ВЛ 110 кВ ПС Прикамская-РОС | 0,6 2,14 | АС-120 АС-240 | УД |

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ.

Тип опор 0,4-10 кВ железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков прогнозируется незначительный прирост электропотребления, связанный с увеличением населения.

Для обеспечения новых застраиваемых территорий электроэнергией предлагается строительсто комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с общей мощностью трансформаторов 300 кВА. Точное количество трансформаторных подстанций, их мощность и месторасположение будет определено на последующей стадии проектирования.

Для увеличения надежности электросетей и увеличения пропускной способности целесообразно на воздушных линиях вместо «голого» провода применять изолированные провода. Установка  энергосберегающих светильников по всему селу.

| Наименование объектов | Вид меро-приятия | Состав мероприя-тия | Срок реализации | Зна-че-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в с. Танайка | Строительство | Новое строительство | 2015 | 2020 | Р | Танайское СП | Генеральный план сельского поселения |
| Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в с. Хлыстово | Строительство | Новое строительство | 2015 | 2020 | Р | Танайское СП | Генеральный план сельского поселения |
| Прокладка сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ в д. Колосовка | Строительство | Новое строительство | 2015 | 2020 | Р | Танайское СП | Генеральный план сельского поселения |

Объем необходимых капвложений в ценах текущего года соствляет 5,0 млн. рублей

5.4. Газоснабжение

Краткая характеристика

Обслуживанием газовых сетей занимается ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз Казань».

Природный газ в населенные пункты Танайского сельского поселения подается от ГРС-2 (расположена к северо-западу от Елабуги, в районе села Б. Качка). Снижение давления газа с высокого (P=1,2 МПа) до высокого (P= 0,6 МПа) осуществляется головным газорегуляторным пунктом ГГРП-2. Далее по газопроводам высокого давления (P= 0,6 МПа) до газорегуляторных пунктов населенных пунктов Танайского сельского поселения. Затем по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Техническая характеристика

| Наименование н.п. | Протяженность сетей, км | Вид и количество установок, оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПГ | Проточные водонагр. | Емкостные водонагр. | Печные горелки | СГБ |
| с. Танайка | 33449 | 643 | 10 | 520 | 118 | 618 |
| д. Хлыстово | 12728 | 172 | 4 | 151 | 37 | 159 |
| д. Колосовка | 7870,02 | 117 | 1 | 89 | 25 | 111 |

Объем потребленного газа, куб.м

| Наименование н.п. | Количество абонентов | 2013 г. | 2014 г. | 9 мес. 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Танайка | 715 | 1668354,8 | 1733098,3 | 1324848,7 |
| д. Хлыстово | 178 | 469355,4 | 521643,1 | 353899,7 |
| д. Колосовка | 117 | 255371,0 | 278636,0 | 191099,2 |

Планируемые мероприятия

В связи со строительством жилых домов в Танайском сельском поселении предусматривается прокладка газопроводов низкого давления на первую очередь–в с.Танайка, д.Хлыстово, д.Колосовка. Протяженность нового газопровода определится на следующей стадии проектирования.

| №№п/п | Наименование объектов | Мощность | Состав мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводов низкого давления в с.Танайка с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | L=3,00 (км) | Новое строительство | 2011 | 2020 | Р | Елабужский МР | Генеральный план | 6,80 |
| 2 | Строительство газопроводов низкого давления в д.Хлыстово с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | L=2,00 (км) | Новое строительство | 2011 | 2020 | Р | Елабужский МР | Генеральный план | 4,85 |
| 3 | Строительство газопроводов низкого давления в н.п.Колосовка с установкой газорегуляторного пункта и прокладкой подводящих газопроводов | L=1,5 (км) | Новое строительство | 2011 | 2020 | Р | Елабужский МР | Генеральный план | 3,64 |

5.5 Объекты экологической безопасности

Краткая характеристика объектов экологической безопасности

Утилизация твердых бытовых отходов.

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Сбор и удаление твердых бытовых отходов производятся с отдельно стоящих мусоросборных контейнерных площадок и контейнеров. Образующиеся твердые бытовые отходы вывозятся на полигон Менделеевского муниципального района. Вывозом ТБО занимается ООО“Мехуборка”.

На сегодняшний день остро стоит проблема с несанкционированными свалками. Ежегодно с Елабужского муниципального района на полигон твердых бытовых отходов вывозится около 26 тыс. тонн отходов производства и потребления.

Вывоз ТБО с Елабужского муниципального района выполняет 5 ед. мусоровозов.

Учитывая отсутствие полигона ТБО, изменения в морфологическом составе ТБО, а именно рост вторичных материалов (бумаги, картона, текстиля, стекла и т.д.) и отходов из полимерных материалов, назрела необходимость в селективном сборе мусора, использованию вторсырья и принятию решения о строительстве межмуниципального полигона ТБО.

Объем вывоза твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории Танайского сельского поселения

|  | 2014 год | прогноз 2015 год | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывоз ТБО | 2521,2 | 2750,4 | 109% |

Фактическое количество контейнеров в селе Танайка – 44 шт., в деревне Хлыстово - 14 шт., в д.Колосовка - 9 шт.

# Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок (для жилой застройки)

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. | Контейнерные площадки, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
|  | Танайское СП | 27 | 27 | 9 | 9 |
| 1 | с. Танайка | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | д. Колосовка | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | д. Хлыстово | 9 | 9 | 3 | 3 |

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

- на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

мусоровозы - 20 х 2120 : 100000 = 1 шт;

ассенизационные машины – 20 х 2120 : 100000 = 1 шт;

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды.

Необходимы проведение мероприятий по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин.

Основные проблемы объектов экологической безопасности

Отсутствие полигона ТБО на территории Елабужкого муниципального района;

Планируемые мероприятия по охране окружающей среды:

Срок реализации: 2016 – 2020г.г. Приобретение контейнеров объемом 1,1 куб. м  на сумму 450,0 тыс. рублей в количестве 30 штук.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2015 – 2025 гг.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 214,192 млн. руб.,  в том числе по  отраслям:

- водоснабжение,					– 5,218 млн. руб.;

- водоотведение   					– 15,434 млн. руб.;

- электроснабжение					–     5,0 млн. руб.;

- газоснабжение	  				–  15,29 млн. руб.;

- по объектам экологической безопасности	–    0,45 млн. руб.

- жилищный фонд, дорожная сеть			–  172,8 млн. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Затраты на реализацию Программы в части модернизации жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства включает в себя более десяти видов деятельности по содержанию, техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилья; организации водо-, газо-, электроснабжения; содержанию и капитальному ремонту дорог, благоустройству, ритуальным услугам и т.д. Деятельность, связанную с оказанием жилищно-коммунальных услуг, осуществляют 23 организации (с начала периода реформирования рост почти вдвое). На сегодняшний день в этой отрасли экономики Елабужского муниципального района занято более 3 тыс. чел. (8% от численности занятых в экономике).

Доходы жилищно-коммунальных предприятий обеспечиваются уровнем собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (в среднем 97%).

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предельная платежная возможность населения по оплате услуг ЖКХ за 1 кв.м общей площади жилого помещения | руб. | 72,38 | 75,13 | 79,97 |
| 2. | Фактическая стоимость услуг ЖКХ за 1 кв. м общей площади жилого помещения, принятая муниципальным образованием | руб. | 72,38 | 75,13 | 79,97 |
| 3. | Соотношение платежной возможности и фактической стоимости услуг ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, % | % | 4,1 | 4,1 | 3,8 |

В 2015 году фактическая стоимость набора жилищно-коммунальных услуг возросла по сравнению с 2014 годом на 6,4%. Отмечается изменение тарифов в рамках предельного уровня.

Стоимость набора жилищно-коммунальных услуг на 2 полугодие 2015 года по Танаевскому сельскому поселению Елабужского муниципального района

| Показатели | ед. изм. | 01.07.2015 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | руб./ ед.изм. | руб./кв.м | % повышения к уровню 01.01.2015-30.06.2015 года |
| Стоимость набора жилищных услуг |
| Плата за жилое помещение |  |  | 17,24 | 3,0 |
| Капитальный ремонт | м2 | 5,00 | 5,00 | 0,0 |
| Управление жилфондом | м2 | 5,00 | 5,00 | 0,0 |
| Уборка придомовой территории | м2 | 1,50 | 1,50 | 0,0 |
| Ремонт жилого здания и благоустройство придом.территории | м2 | 2,33 | 2,33 | 3,5 |
| Техобслуживание внутридомовых электросетей | м2 | 0,86 | 0,86 | 1,1 |
| Дератизация | м2 | 0,32 | 0,32 | 0,0 |
| Вывоз ТБО | чел. | 40,05 | 2,23 | 18,1 |
| Стоимость набора коммунальных услуг |
| Плата за коммунальные услуги |  |  | 62,73 | 7,4 |
| Водоснабжение | м3 | 29,61 | 5,97 | 0,0 |
| Электроснабжение для сельских населенных пунктов | кВт.ч | 2,24 | 9,46 | 7,2 |
| Газоснабжение | м3 | 5,16 | 47,30 | 7,5 |
| Итого ЖКУ в расчете на 1м2: |  |  | 79,97 | 6,4 |

Доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась с 4,1% до 3,8 %.

Характеристика перечня предоставляемых услуг благоустроенности жилья

| Виды перечней | Содержание жилищного фонда | Вывоз ТБО | ХВС | Электро снабжение | газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | - | + | + | + | + |
| Средний | + | + | + | + | + |
| Полный | + | + | + | + | + |
| Максимальный | + | + | + | + | + |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г. | прогноз 2015г. | 2014г. % к 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий объем реализации услуг | млн. руб. | 22,8 | 22,6 | 99,1 |
| Реализовано услуг: |  |  |  |  |
| -водоснабжение | тыс. м3 | 83,69 | 87,2 | 104,2 |
| 2.Среднесписочная численность работников | чел. | 11,5 | 11,5 | 100 |
| 3.Среднемесячная заработная плата | руб. | 10072 | 10565 | 104,9 |

Общий объем реализации услуг жилищно-коммунального комплекса сельского поселения по итогам 2014 года в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2015 года возрос в 1,07 раз.

Наибольшая доля (78%) в общем объеме реализации услуг жилищно-коммунального комплекса приходится на коммунальные услуги.

Ежемесячно получателями более 70 видов государственных услуг (Меры соц. поддержки, оформление в дома интернаты, выдача удостоверений, справок на социальную стипендию и т.д.), предоставляемых органами социальной защиты сегодня в эту группу входят люди разных возрастов и категорий.

Предоставляемые органами социальной защиты меры социальной поддержки многогранны.

Получатели мер социальной поддержки  на 2015 год

| Федеральные льготники | 1 |
| --- | --- |
| Пенсионеры | 454 |
| Труженики тыла | 30 |

На размер социальных льгот оказывают влияние следующие факторы:

1.Структура жилищного фонда и распределение пакета жилищно-коммунальных услуг. В виду этого, в Елабуге муниципальном районе получают пакеты жилищно-коммунальных услуг в основном по полному и максимальному перечню, что увеличивает сумму субсидий.

2.Величина предельной стоимости набора жилищно-коммунальных услуг из расчета на 1 м² общей площади жилья в месяц. В ЕМР этот показатель выше, чем во многих других городах республики за счет влияния на его величину тарифов на коммунальные услуги (доля коммунальных услуг в общей стоимости набора составляет 78%).

В Елабужском муниципальном районе внедрен механизм по перечислению средств на оплату жилищно-коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан (в рамках мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан).

Перспектива развития отрасли:

1. Совершенствование механизма  предоставления населению мер социальной поддержки и государственной помощи,  в том числе на основе социального контракта.

2. Расширение спектра и повышение качества предоставления социальных услуг и внедрение системы «АИС Социальное обслуживание».

3.Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания населения.

4. Развитие добровольческой деятельности.

5.Организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями во всех учреждения

6.Развитие инфраструктуры учреждений

-выделение помещения для Социально-реабилитационного отделения.

Эффект от достижения результатов Программы будет многоуровневым:

1.На уровне сельского поселения:

создание комфортной и безопасной среды проживания населения

сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги

сохранение доступности коммунальных услуг для потребителей

Более четверти населения Елабужского муниципального района – малоимущие, именно их, в первую очередь, затрагивают последствия рыночных преобразований в отрасли, рост тарифов за услуги. Реализация программных мероприятий позволит:

обеспечить ресурсосбережение всех потребителей города

повысить эффективность социальной защиты населения

создать условия для более эффективной реализации национальных проектов

повысить качество, надежность обслуживания (водоснабжения) потребителей

улучшить инфраструктуру ЖКХ за счет участия бизнеса в этой сфере

активизировать инвестиционную деятельность (важный показатель - доверие инвесторов и их заинтересованность в проектах, наличие государственного частного партнерства)

улучшить экологическую безопасность территории, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

Для оценки результатов, достигнутых при реализации Программы, применяется система оценки, включающая индикаторы.

Система сбалансированных показателей оценки реализации целевой программы:

| Цели программы | Целевой индикатор | Значения по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| -снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса | 1.Снижение удельного расхода энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| -создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг | 1.Уменьшение жалоб и претензий со стороны населения по оказанным услугам, %. | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 100% |
| -сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги | 1.Инвестиционная составляющая в тарифе 2. Индекс роста тарифа, % | 0,0 109.0% | 0,0 104.5% | 0,0 104.5% | 0,0 104.1% | 0,0 103.6% | 0,0 103.2% |
| -устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Елабужского муниципального района | 1.Положительное сальдо финансового результата, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -содействие долгосрочному устойчивому социально-экономического развитию Елабужского муниципального района | 1.Создание новых рабочих мест: - при выполнении мероприятий по экологической безопасности 2. Удовлетворенность населения услугами ЖКХ 3.Уменьшение суммы субсидий для малообеспеченного населения, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |

Оценка достижения пороговых значений будет производиться на основе мониторинга.

Результативность будет определяться правильным установлением отношений на принципах государственно-частного партнерства.

7. Управление программой

Программу Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Танайского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2016-2026 годы  Исполнительный комитет Елабужского муниципального района рассматривает, утверждает и осуществляет общее руководство Программой.

Руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района выдвигает оперативные задачи по реализации основных мероприятий; обеспечивает механизмы и процедуры управления Программой; вносит предложения в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования, бюджетных затратах на реализацию мероприятий Программы, принимает нормативно-правовые акты в рамках своей компетенции.

Контроль реализации Программы осуществляет Исполнительный комитет города Елабуги Елабужского муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляют: Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Танайского сельского поселения, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Контрольно-счетный орган осуществляют текущий контроль за рациональным и целевым использованием финансовых  ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.

# Text boxes

Рисунок 3. Схема расположения скважины №2 в д. Хлыстово.